## Slide 1: C course Software experiment 2 What to do on the first day
1. Obtaining related files
2. Processing the simple OS (Text, Sect.1.3 –)
3. Creating one character input/ output function (Text, Sec.1.4 –)
C課程ソフト実験2 初日に行う事
1.関連ファイルの入手
2. 簡易OSの加工 (テキスト1.3節～)
3. 1文字入出力関数の作成 (テキスト1.4節～)

## Slide 2: 1: Obtaining related files
Download ‘mtk-hina.tgz’, etc. in the mtk folder, from the moodle. Confirm the download location (in the case of ‘= ~/foo’)
- Extend it in your own home directory.
[….]$ cd ~
[….]$ tar xfz ~/foo/mtk-hina.tgz
- It is formed ‘~/mtk/’, and the related files are found there.
- Copy the source file of the simple OS from the working area of the software experiment 1 into ‘~/mtk/’, with renaming as ‘mon.s’.
1: 関連ファイルの入手
Moodle  https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=47726
Moodleからmtk内のmtk-hina.tgz 等をダウンロード、ダウンロード先確認(= ~/foo の場合)
各自のホームディレクトリで展開 [….]$ cd ~ [….]$ tar xfz ~/foo/mtk-hina.tgz
~/mtk/ が生成され、関連ファイルはその中
ソフト実験1作業場所から簡易OSのソースファイルを mon.s として ~/mtk/ 内にコピー

## Slide 3: 2: Text, Sec. 1.3 –
Confirm the hardware initialization area of the simple OS (1.3.2)
Starting position
  Add the label of ‘monitor_begin’.
  Add a suitable label-sharing-declaration.
Ending position
  Add the code of ‘jmp start’.
  Confirm the running level.
  Hardware’s functions should be activated to the usable state.
2:テキスト1.3節～
簡易OSのハードウェア初期化領域の確認(1.3.2)
開始位置
  ‘monitor_begin’ のラベル追加
  適切なラベル共有宣言追加
終了位置
  jmp start のコード追加
  走行レベルの確認 ハードウェアの機能が使用できる状態になっていること

## Slide 4: 3: Text, Sec.1.4 –
3:テキスト1.4節～
inbyte() , outbyte() の作成(1.4)
  inchrw.s に inbyte() : 1文字入力
  outchr.s に outbyte() : 1文字出力
簡易OSのシステムコールで実装
  1文字入力・出力はこの関数で 確実に行わせること
  システムコール戻り値を再確認
簡易OSの作業領域は使用禁止、 必要ならモジュール内に準備
  inbyte(): LEDで取得文字確認
  outbyte(): 引数セットからの スタック消費を図示、出力 文字の位置を検討
Address register indirect addressing d(An)=(d,An) が使える
Creation of ‘inbyte()’ and ‘outbyte()’ (1.4)
  ‘inbyte()’ in the ‘inchrw.s’ : one character input
  ‘outbyte()’ in the ‘outchr.s’ : one character output
Implement using the simple OS’s system call.
  One character input/output should be surely performed by this function.
  Reconfirm the system call’s return value.
Prohibited to use working area in the simple OS. If necessary, prepare a working area inside the module.
inbyte() : Check obtained characters by LED.
outbyte() : Show the stack consumption in a graph, from setting arguments. Consider the location of the output character.
It can be used ‘Address register indirect addressing d(An) = (d, An)’.

## Slide 5: 3: Text, Sec.1.4 –
Perform the compilation and test (1.4.3).
What is to be tested ?  Can the C’s standard library be used ?
Create the ‘test1.c’ including main() by yourself.
  × Test that the infinite loop is stopped after trying one time
  〇 Test to check whether the system can be operated on the loop many times without problem
Inconsistency in stack’s balance :
 may be operated only once
Clearly revealed of stack breakdown :
 need to be operated repeatedly
3:テキスト1.4節～
コンパイルとテスト(1.4.3)
何のテストか？→ Cの標準ライブラリが使えるか main() 含む test1.c は各自作成
  ×1回試して無限ループ停止させるテスト
  〇何回もループさせても問題なく動作するかのテスト
スタック収支不一致：  1回なら動作するかも
スタック破綻の表面化 → 繰り返し実施が必要

## Slide 6: Notice on the creation of test program
int main()
{
while (1) {
Description of test program
}
}
int main()
{
Description of test program
while (1) {
; // Infinite loop trap
}
}
(a) Recommended
(b) Forbidden
Confirm that the program is normally operated even if repeated many times.
テストプログラム 作成上の注意
何回繰り返しても正常動作する事を確認

## Slide 7: Notice on making execution program
Based on the substitution of the object file ‘mon.s’
Obtain ‘mon_r_230400bps.tgz’ in the mtk, and extend it in the mtk folder.
Execute ‘make test1’ one time, and create ‘mon.o’ from ‘mon.s’.
Execute the followings in the terminal window (‘%’ is the prompt.)
- After that, execute ‘make test2’, etc.
% rm mon.o
% cp mon_r.o mon.o
% touch mon.o
実行プログラム作成上の注意
mon.s のオブジェクトファイル mon.s 置き換えを基本とする
mtk 内の mon_r_230400bps.tgz を 入手し、mtk フォルダ内で展開
一度 make test1 を実施し、mon.s から mon.o を作成
端末で以下を実行(% はプロンプト)
以後、make test2 等を実行

## Slide 8: Moodle’s file, folder
68000/ Documents on the 68000 series CPU and mnemonic table
mtk/ Template (mtk-hina.tgz), mon.o replacements (‘mon_r*.tgz’)
SW2/ Information related to the software experiment II and III
  Prefixes the file name with the numbers in the required order.
Moodle のファイル・フォルダ
68000/ 68000系CPUの資料、 ニーモニック表
mtk/ 雛形(mtk-hina.tgz), 差替え mon.o ( mon_r*.tgz)
SW2/ ソフト実験II,III関連情報
  必要順の番号をファイル名先頭に付加

## Slide 9: Question (SP)
The region of address smaller than the SP value is the region unused as the stack.
（〇｜×）
問題（SP）
SP 値より小さいアドレス領域はスタックとして未使用の領域である
（〇｜×）

## Slide 10: Answer (stack)
〇 When the SP is consumed, the SP value is decreased, and when the SP is returned, the SP value is increased.
The plus and minus directions of ‘–(%sp)’ and ‘(%sp)+’ in the ‘movem’ instruction can be understood in the same manner.
解答（スタック）
〇 SP消費時は SP値を減じ、SP復帰時はSP値を増やす movem 命令の ‘–(%sp)’, ‘(%sp)+’ の +- 方向も同じ

## Slide 11: Question (SP)
The SP’s address is the upper limit address of the region unused as the stack.
(〇｜×)
問題（SP）
SP のアドレスは、スタックの未使用領域の上限アドレスである
（〇｜×）

## Slide 12: Answer (SP)
× The address of the SP is the lower limit address of the stack’s used region.
 [SP] : There are data saved in the stack.
解答（SP）
×SP のアドレスは、スタックの使用済領域の下限アドレスである  [SP] ：スタックに保存したデータがある

## Slide 13: Question (endian)
Intel’s x86 series CPU is a big endian, as the Intel Inc. is a big corporation.
( 〇｜×)
問題（エンディアン(endian)）
Intel社の x86 系CPUは、Intel社が大企業なので big endian である
（〇｜×）

## Slide 14: Answer (endian)
× Intel’s x86 series CPU is a little endian.
What is the endian ? The difference in the order of bytes when multi-byte data are stored from a register to memories.
When the register value is ‘0x1234’,
[Addr]=0x12, [Addr+1]=0x34: big endian (MSB first, Motorola, etc.)
[Addr]=0x34, [Addr+1]=0x12: little endian (LSB first, Intel x86, etc.)
解答（エンディアン(endian)）
× Intel社の x86 系CPUは、little endian
endian とは 多バイトデータをレジスタからメモリに格納する際のバイト順の違い
レジスタ値が 0x1234 の時 [Addr]=0x12, [Addr+1]=0x34: big endian (MSB first, Motorola etc.) [Addr]=0x34, [Addr+1]=0x12: little endian (LSB first, Intel x86 etc.)

## Slide 15: Question (Branch instruction)
The JMP and the JSR don’t affect the stack.
( 〇｜×)
問題（分岐命令）
JMPや JSR はスタックに影響を与えない
（〇｜×）

## Slide 16: Answer (Branch instruction)
× JSR (and RTS) affects the stack.
Different from the JMP, it is possible for the JSR to return to the original place by the RTS.
Why ?  Because the JSR records the PC of the return destination.
Where ?  To the stack.
Confirm the mnemonic table for details.
解答（分岐命令）
× JSR（, RTS） はスタックに影響を与える
JMP とは異なり JSR は RTS で元に戻る事が可能 何故か？ 戻り先のPCを覚えているから 何処に？ スタックに
詳細は mnemonic 表を確認

## Slide 17: 取り合えず動き出す Get moving
1.3節(p.12)から開始
ソフト実験Ⅰの成果物を mon.s にコピーし、HW初期化の先頭と終わりにラベルやJMP 命令を追加、等
Inchrw.s, outchr.s 内に1文字入力,出力をシステムコールを用いて記述。システムコールの結果を見て1文字処理を確実に行う
Test1.c を作成し、文字入出力のライブラリテスト用のC言語プログラムを記述、テストはループさせ、何度も行わせる。
Start with section 1.3 (p12)
Copy from the product of software Exam 1 to mon.s, and add the label and JMP mnemonic at the start or the end of HW initialization, etc.
Describe 1 character input/output code in the Inchrw.s, outchr.s using the system call interface. And force the 1 character processing referring the output of the system call.
Create Test1.c, and describe the test code of the character iput output libraries by the C program. Test code must be written within the loop code,.